Artikelnummer:	002108

EAN:	4037293021081

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	T5 Anbauleuchte - weiß - Länge: 343mm - IP20 - 230V - 6400K - 8W

Beschreibung:

Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz in Küchen als Unterbauleuchte an Hängeschränken geeignet, kann aber ebenso auch als Deckenleuchte verwendet werden. Der Anschluss erfolgt mittels der mitgelieferten, 150cm langen, Eurozuleitung. Ebenso ist im Lieferumfang ein Direktverbinder enthalten, durch welchen mehrere Leuchten zusammengeschlossen werden können. Hierbei ist zu beachten, dass maximal 10 Leuchten über eine Einspeisung betrieben werden können. Die Leuchte ist mit einer T5-Leuchtstofflampe bestückt. Eine flexible Verbindungsleitung, mit einer Länge von 60cm, ist optional erhältlich.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,48

Schutzklasse: II

Breite (mm): 71,00

Lampenleistung (W): 8,00

Schaltung: sonstige

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: ja

Höhe (mm): 23,00

Fassung: sonstige

Gehäusefarbe: weiß

Spannungsart: AC

Betriebsgerät: EVG Standard

Mit Schalter: ja

Länge (mm): 343,00

Werkstoff: Kunststoff

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: ja

Geeignet für Notlicht: nein

Nennspannung (V): 230,00 bis 230,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Mit Betriebsgerät: ja

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Notlichtkomponente integriert: nein

Farbtemperatur (K): 6.400,00 bis 6.400,00

Lichtfarbe: weiß