Artikelnummer:	044252

Serienname:	–

EAN:	4037293442527

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Niedervolt

Bezeichnung:	IP44-Stecksystem - 12-24V - Verbindungsleitung - 2,5m 1x Stecker - 1x Buchse

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die 2,5m lange Verbindungsleitung kann sowohl für 12V, als auch 24V Anwendungen verwendet werden. Die Steckverbindung wird zusätzlich durch eine Überwurfmutter gesichert, so dass sich diese nicht ungewollt lösen kann und vor Feuchtigkeit geschützt ist. Dadurch wird die Schutzart IP44 erreicht, was wiederum dafür sorgt, dass das Stecksystem im Außenbereich eingesetzt werden kann.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM41-4647.html

Merkmale (ETIM8 – EC000458):

Gewicht (kg):	0,17

Nennspannung (V):	12,00

Ausführung:	Steckverbinder

Anschlussart:	Steckanschluss