Artikelnummer:	092240

Serienname:	–

EAN:	4037293922401

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Unterbau - Leuchten/Systeme

Bezeichnung:	EDS-Keil - Möbelanbau - Steckdose / Schalter 1x Schutzkontaktsteckdose, 1x Wippschalter (STL)

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Unterbausteckdose mit Schalter eignet sicher perfekt zur Montage unter Hängeschränken in der Küche, kann aber ebenso auch an die Wand oder Decke montiert werden. Somit lassen sich weitere Steckdosen Problemlos nachträglich anbringen, ohne aufwändige Bauarbeiten. Der Schalter kann entweder zum Schalten von externen Quellen, oder der Steckdose am Keil verwendet werden. Da der Keil komplett aus Edelstahl gefertigt ist, fügt sich dieser stilvoll in jede Umgebung ein.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sE1-2207.html

Merkmale (ETIM8 – EC000020):

Gewicht (kg):	0,32

Nennspannung (V):	230,00

Montageart:	Aufputz

Bedienungsart:	Wippe/Taste

Farbe:	Edelstahl

Halogenfrei:	ja

Bemessungsstrom (A):	16,00

Anzahl der Steckdosen:	1,00

Werkstoffgüte:	Edelstahl

Überspannungsschutz:	nein

Fehlerstromschutz:	ja

Werkstoff:	Kunststoff

Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Ausführung des Schalters:	Wechselschalter

Ausführung der Steckdose:	SCHUKO

Montagerichtung:	horizontal und vertikal

Mit Beleuchtung:	nein

Nennstrom Steckdose (A):	16,00

Transparent:	nein

Ausführung der Oberfläche:	glänzend

Mit Feinsicherung:	nein

Geeignet für Schutzart (IP):	IP20

Gerätebreite (mm):	140,00

Gerätehöhe (mm):	77,00

Gerätetiefe (mm):	140,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):	2,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein