Artikelnummer:	12353501

Serienname:	–

EAN:	4037293010689

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	LED Niedervolt

Bezeichnung:	LED Leuchtmittel - GU4 - 12V/DC LED - 3,5W - 6000K - 240lm - 30°

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Hochwertiges LED-Leuchtmittel als Ersatz für Halogen-Leuchtmittel. Beim Ersatz des LED-Leuchtmittel muss auf ein passendes Betriebsgerät geachtet werden. Somit lassen sich sämtliche Beleuchtungen deutlich Energiesparender und kosteneffizienter umsetzten. Bei der Abdeckung handelt es sich um strukturiertes Glas.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sL21-10415.html

Merkmale (ETIM8 – EC001959):

Gewicht (kg):	0,03

Farbe:	weiß

Sockel:	GU4

Dimmbar:	ja

Spannungsart:	DC

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Mit Fernbedienung:	nein

Durchmesser (mm):	35,00

Lampenlichtausbeute (lm/W):	68,00

Lichtstärke (cd):	1.121,00

Lampenform:	Reflektor

Länge (mm):	36,00

Fernbedienung möglich:	nein

Nennspannung (V):	12,00

Schutzart (IP):	IP20

Lichtfarbe nach EN 12464-1:	tageslichtweiß >5300 K

Ausführung Glas/Abdeckung:	klar

Mittlere Nennlebensdauer (h):	18.000,00

Farbtemperatur (K):	6.000,00

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden (kWh):	3,50

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lampenleistung (W):	3,50

Lichtstrom (lm):	240,00

Filamentlampe:	nein

Ausstrahlungswinkel (°):	30,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein