Artikelnummer:	23520701

EAN:	4037293402835

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED-Leuchtmittel - GU10 - 230V/AC - P-LED - 7W - 5500K - 500lm - 30°

Beschreibung:

Hochwertiges LED-Leuchtmittel als Ersatz für Halogen-Leuchtmittel. Durch den GU10-Sockel passt das Leuchtmittel in nahezu alle Leuchten mit Hochvoltfassung und einer Leuchtmittelaufnahme mit einem Durchmesser von 51mm. Somit lassen sich sämtliche Beleuchtungen deutlich Energiesparender und kosteneffizienter umsetzten.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,05

Farbe: weiß

Lampenleistung (W): 7,00

Sockel: GU10

Lichtstrom (lm): 500,00

Farbtemperatur (K): 5.500,00

Dimmbar: nein

Spannungsart: AC

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Mit Fernbedienung: nein

Durchmesser (mm): 49,00

Energieeffizienzklasse: A+

Lichtstärke (cd): 2.335,00

Lampenform: Reflektor

Länge (mm): 55,00

Farbe steuerbar (RGB): nein

Nennspannung (V): 230,00 bis 230,00

Schutzart (IP): IP20

Ausführung Glas/Abdeckung: klar

Mittlere Nennlebensdauer (h): 35.000,00

Lichtfarbe Kategorie: kühl

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden (kWh): 7,00

Strahlungswinkel (°): 30,00