Artikelnummer:	434009

Serienname:

EAN:	4037293434096

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Deckeneinbau - rund - schwenkbar - schwarz - IP20 - G4 - max. 20W - 12V

Beschreibung:

Die schwenkbare Leuchte ist auf Grund der MM-Kennzeichnung für den Möbeleinbau geeignet, kann aber ebenso als Deckeneinbauleuchte verwendet werden. Die Leuchte kann sowohl mit Halogen-, als auch LED-Leuchtmitteln betrieben werden. Abhängig von der Art des Leuchtmittels und der Anzahl der Leuchten, muss das passende Netzgerät separat erworben werden. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 20°. Die Leuchte ist mit einer 15cm langen Anschlussleitung versehen.

Merkmale (ETIM7):

Gewicht (kg): 0,10

Schutzklasse: III

Außendurchmesser (mm): 68,00

Reflektor: sonstige

Fassung: G4

Anschlussart: sonstige

Gehäusefarbe: schwarz

Oberfläche: unbehandelt

Spannungsart: AC/DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Geeignet für Lampenleistung (W): 0,10 bis 20,00

Einbaudurchmesser (mm): 60,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Polzahl: 2,00

Höhe/Tiefe (mm): 32,00

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent

Nennspannung (V): 12,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Oberfläche gebürstet: nein

Verstellbarkeit: schwenkbar

Geeignet für Traversenmontage: nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage: nein

Geeignet für Stromschienenmontage: nein

Geeignet für Klemmmontage: nein

Dimmung 0-10 V: nein

Dimmung 1-10 V: nein

Dimmung DALI: nein

Dimmung DMX: nein

Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): nein

Dimmung GPRS: nein

Dimmung LineSwitch: nein

Dimmung herstellerspezifisch: nein

Dimmung Netzspannungsmodulation: nein

Dimmung Phasenabschnitt: nein

Dimmung Phasenanschnitt: nein

Dimmung programmierbar: nein

Dimmung RF: nein

Dimmung Sine Wave Reduction: nein

Dimmung Touch and Dim: nein

Dimmung Zigbee: nein

Dimmung mit Push-button: nein

Ohne Dimmfunktion: nein

Lichtverteiler: Reflektor

Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: nein

Geeignet für Seilsystem: nein

Dimmung DSI: nein

Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A++

Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: E

Geeignet für Deckenmontage: ja

Einbauhöhe/-tiefe (mm): 20,00