Artikelnummer:	441550

EAN:	4037293441551

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Bodeneinbau - rund - EDS / Alu - IP65 - 12V/DC - 0,6W - Amber

Beschreibung:

Der Leuchtenkörper ist aus massivem Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus Edelstahl gefertigt. Aufgrund der gegebenen Leistung eignet sich die Leuchte z.B. perfekt für Orientierungsbeleuchtungen, Terrassenbeleuchtung und vieles mehr. Die im Lieferumfang befindliche Einbauhülse kann optional zur Montage verwendet werden, wobei die Einbautiefe unverändert bleibt, der Lochausschnitt ändert sich auf 40mm.  Da der LED-Chip fest verbaut ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für Leuchtmittel an.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,25

Schutzklasse: III

Außendurchmesser (mm): 45,00

Lampenleistung (W): 0,60

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: nein

Höhe (mm): 33,00

Gehäusefarbe: Edelstahl

Spannungsart: DC

Einbautiefe (mm): 40,00

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Justierbar: nein

Einbaudurchmesser (mm): 35,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: nein

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Glas opal

Überrollbar: nein

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP65

Mit Leuchtmittel: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Effektiver Lichtstrom (lm): 20,00

Lichtfarbe: amber/Bernstein