Artikelnummer:	455030

EAN:	4037293455305

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Deckeneinbau - rund - blau - IP20 - G4 - max. 20W - 12V

Beschreibung:

Nicht nur funktionell, sondern auch dekorativ ist diese Leuchte ein Blickfang in jedem Raum. Für jeden, der etwas Außergewöhnliches sucht, ist diese Leuchte genau das richtige. Hiermit lassen sich eine dekorative und zugleich funktionelle Raumbeleuchtung in einem realisieren. Durch die verbaute Niedervoltfassung können Sie eine Vielzahl an Leuchtmitteln einsetzen. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Der zur Befestigung dienliche Teil der Leuchte ist aus Stahl gefertigt.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,08

Schutzklasse: III

Außendurchmesser (mm): 42,00

Reflektor: ohne

Fassung: G4

Gehäusefarbe: blau

Spannungsart: AC/DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Einbautiefe (mm): 43,00

Geeignet für Lampenleistung (W): 0,10 bis 20,00

Einbaudurchmesser (mm): 35,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 52,00

Werkstoff des Gehäuses: Glas

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: ohne Abdeckung

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: nein

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Ausführung der Oberfläche: matt

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Notlichtkomponente integriert: nein

Verstellbarkeit: nicht verstellbar

Geeignet für Deckenmontage: ja