Artikelnummer:	465821

EAN:	4037293465823

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Deckeneinbau - quad. - gold / Glas - IP20 - GX5,3 - max. 50W - 12V

Beschreibung:

Nicht nur funktionell, sondern auch dekorativ ist diese Leuchte ein Blickfang in jedem Raum. Für jeden, der etwas Außergewöhnliches sucht, ist diese Leuchte genau das richtige. Hiermit lassen sich eine dekorative und zugleich funktionelle Raumbeleuchtung in einem realisieren. Durch die verbaute Niedervoltfassung können Sie eine Vielzahl an Leuchtmitteln einsetzen. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Die Glasscheibe wird an der Grundplatte über zwei Stege angeschraubt. Mit einem Maß von 85x85mm ist diese etwas größer als die Grundplatte. Außerdem ist das transparente Glas, rückseitig an den Rändern und kreuzförmig in der Mitte, satiniert. Die Leuchte ist aus Zink mit einer Zamaclegierung gefertigt.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,21

Schutzklasse: III

Breite (mm): 76,00

Reflektor: ohne

Fassung: GX5,3

Gehäusefarbe: Gold

Spannungsart: AC/DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Einbautiefe (mm): 55,00

Geeignet für Lampenleistung (W): 0,10 bis 50,00

Einbaudurchmesser (mm): 65,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 76,00

Höhe/Tiefe (mm): 47,00

Werkstoff des Gehäuses: sonstige

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: Glas strukturiert

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: nein

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Notlichtkomponente integriert: nein

Verstellbarkeit: nicht verstellbar

Geeignet für Deckenmontage: ja