Artikelnummer:	516009

EAN:	4037293516099

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Deckeneinbau - rund - schwenkbar - schwarz - IP20 - GX5,3 - max. 50W - 12V

Beschreibung:

Dreh- und schwenkbare Deckeneinbauleuchte, mit kugelförmigem Schwenkeinsatz, für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Der Drehbereich der Leuchte beträgt 355°, der Schwenkwinkel 30°.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,17

Schutzklasse: III

Außendurchmesser (mm): 105,00

Reflektor: ohne

Fassung: GX5,3

Gehäusefarbe: schwarz

Spannungsart: AC/DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Einbautiefe (mm): 45,00

Geeignet für Lampenleistung (W): 0,10 bis 50,00

Einbaudurchmesser (mm): 80,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 60,00

Werkstoff des Gehäuses: Stahl

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: ohne Abdeckung

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: nein

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Ausführung der Oberfläche: matt

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Art der Dimmung: sonstige

Notlichtkomponente integriert: nein

Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar

Geeignet für Deckenmontage: ja