Artikelnummer:	517030

Serienname:

EAN:	4037293517300

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Deckeneinbau - rund - schwenkbar - blau - IP20 - GX5,3 - max. 50W - 12V - RAL 5011

Beschreibung:

Schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 25°.

Merkmale (ETIM7):

Gewicht (kg): 0,15

Schutzklasse: III

Außendurchmesser (mm): 105,00

Reflektor: ohne

Fassung: GX5,3

Anschlussart: sonstige

Gehäusefarbe: blau

Oberfläche: pulverbeschichtet

Spannungsart: AC/DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Geeignet für Lampenleistung (W): 0,10 bis 50,00

Einbaudurchmesser (mm): 80,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Polzahl: 2,00

Höhe/Tiefe (mm): 26,00

Werkstoff des Gehäuses: Stahl

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: ohne

Nennspannung (V): 12,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Oberfläche gebürstet: nein

Verstellbarkeit: schwenkbar

Geeignet für Traversenmontage: nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage: nein

Geeignet für Stromschienenmontage: nein

Geeignet für Klemmmontage: nein

Dimmung 0-10 V: nein

Dimmung 1-10 V: nein

Dimmung DALI: nein

Dimmung DMX: nein

Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): nein

Dimmung GPRS: nein

Dimmung LineSwitch: nein

Dimmung herstellerspezifisch: nein

Dimmung Netzspannungsmodulation: nein

Dimmung Phasenabschnitt: nein

Dimmung Phasenanschnitt: nein

Dimmung programmierbar: nein

Dimmung RF: nein

Dimmung Sine Wave Reduction: nein

Dimmung Touch and Dim: nein

Dimmung Zigbee: nein

Dimmung mit Push-button: nein

Ohne Dimmfunktion: nein

Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: nein

Geeignet für Seilsystem: nein

Dimmung DSI: nein

Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A++

Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: E

Geeignet für Deckenmontage: ja

Einbauhöhe/-tiefe (mm): 50,00