Artikelnummer:	517050

EAN:	4037293517508

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Deckeneinbau - rund - schwenkbar - gelb - IP20 - GX5,3 - max. 50W - 12V

Beschreibung:

Schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 25°.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,13

Schutzklasse: III

Außendurchmesser (mm): 105,00

Reflektor: ohne

Fassung: GX5,3

Gehäusefarbe: gelb

Spannungsart: AC/DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Einbautiefe (mm): 50,00

Geeignet für Lampenleistung (W): 0,10 bis 50,00

Einbaudurchmesser (mm): 80,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 26,00

Werkstoff des Gehäuses: Stahl

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: ohne Abdeckung

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: nein

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Art der Dimmung: sonstige

Notlichtkomponente integriert: nein

Verstellbarkeit: schwenkbar

Geeignet für Deckenmontage: ja