Artikelnummer:	530011

EAN:	4037293534116

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Deckeneinbau - rund - alu / Glas - IP20 - GX5,3 - max. 50W - 12V

Beschreibung:

Nicht nur funktionell, sondern auch dekorativ ist diese Leuchte ein Blickfang in jedem Raum. Für jeden, der etwas Außergewöhnliches sucht, ist diese Leuchte genau das richtige. Hiermit lassen sich eine dekorative und zugleich funktionelle Raumbeleuchtung in einem realisieren. Durch die verbaute Niedervoltfassung können Sie eine Vielzahl an Leuchtmitteln einsetzen. Je nach gewähltem Leuchtmittel, lassen sich unterschiedliche Effekte erzielen. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Die Aufbauhöhe beträgt 10mm. Die Leuchte hat eine gespiegelte Oberfläche.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,18

Schutzklasse: III

Außendurchmesser (mm): 91,00

Reflektor: ohne

Fassung: GX5,3

Gehäusefarbe: Aluminium

Spannungsart: AC/DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Einbautiefe (mm): 50,00

Geeignet für Lampenleistung (W): 0,10 bis 50,00

Einbaudurchmesser (mm): 60,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 30,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: ohne Abdeckung

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: nein

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Art der Dimmung: sonstige

Notlichtkomponente integriert: nein

Verstellbarkeit: nicht verstellbar

Geeignet für Deckenmontage: ja