Artikelnummer:	566001

EAN:	4037293566018

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Deckeneinbau - rund - dreh-/schwenkbar - weiß - IP20 - E-27 - R-63 max. 60W - 230V

Beschreibung:

Drech- und schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Der verstellbare Leuchtenkörper ist im Kugelförmigen Design gestaltet. Technische Daten: Schwenkwinkel: 20°, Drehbereich: 170°.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,37

Schutzklasse: II

Außendurchmesser (mm): 120,00

Reflektor: weiß

Fassung: E27

Gehäusefarbe: weiß

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Einbautiefe (mm): 110,00

Geeignet für Lampenleistung (W): 0,10 bis 60,00

Betriebsgerät: nicht erforderlich

Einbaudurchmesser (mm): 95,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 125,00

Werkstoff des Gehäuses: Stahl

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: ohne Abdeckung

Nennspannung (V): 230,00 bis 230,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: nein

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Notlichtkomponente integriert: nein

Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar

Geeignet für Deckenmontage: ja