Artikelnummer:	588013

EAN:	4037293588133

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Deckenanbau - rund - chrom satiniert - IP20 - GX53 - max. 9W - 230V

Beschreibung:

Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Die Farbe der Leuchte entspricht Chrom satiniert.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,16

Schutzklasse: II

Außendurchmesser (mm): 94,00

Reflektor: ohne

Fassung: GX53

Gehäusefarbe: Chrom

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Geeignet für Lampenleistung (W): 0,10 bis 9,00

Betriebsgerät: nicht erforderlich

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 32,00

Werkstoff des Gehäuses: Stahl

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: ohne Abdeckung

Nennspannung (V): 230,00 bis 230,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: nein

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Ausführung der Oberfläche: sonstige

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Notlichtkomponente integriert: nein

Verstellbarkeit: nicht verstellbar

Geeignet für Deckenmontage: ja