Artikelnummer:	655010

Serienname:	–

EAN:	4037293142991

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Deckeneinbau - Niedervolt

Bezeichnung:	Deckeneinbau - rund - Edelstahl IP44 - GX5,3 - max. 50W - 12V EDS-Gehäuse und Einbaugehäuse - inkl. Anschlussbox

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	V4A-Edelstahl Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Durch die rückseitig angebrachte Dichtung erreicht die Leuchte beim Einbau in geschlossene Decken die Schutzart IP44. Der Abstandshalter mit Anschlussbox ist fest an der Einbaugehäuse angebracht. Es dürfen keine Halogen-Leuchtmittel mit Alureflektor in der Leuchte betrieben werden.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sH21-5977.html

Merkmale (ETIM8 – EC001744):

Gewicht (kg):	0,34

Schutzklasse:	III

Außendurchmesser (mm):	84,00

Reflektor:	ohne

Fassung:	GX5,3

Anschlussart:	sonstige

Gehäusefarbe:	Edelstahl

Oberflächenschutz:	unbehandelt

Spannungsart:	AC/DC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Geeignet für Lampenleistung (W):	0,10 bis 50,00

Geeignet für Wandmontage:	nein

Mit Lichtsensor:	nein

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein

Polzahl:	2,00

Höhe/Tiefe (mm):	95,00

Werkstoff des Gehäuses:	Edelstahl

Lichtaustritt:	direkt

Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal

Nennspannung (V):	12,00

Notstromversorgung integriert:	nein

Schutzart (IP):	IP44

Mit Leuchtmittel:	nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":	nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1,00

Geeignet für Einbaumontage:	ja

Mit Betriebsgerät:	nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein

Geeignet für Anbaumontage:	nein

Oberfläche gebürstet:	ja

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar

Geeignet für Traversenmontage:	nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein

Geeignet für Stromschienenmontage:	nein

Geeignet für Klemmmontage:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung GPRS:	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	nein

Geeignet für Seilsystem:	nein

Dimmung DSI:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Dimmung DALI-2:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Einbaudurchmesser (mm):	68,00

Geeignet für Deckenmontage:	ja

Einbauhöhe/-tiefe (mm):	105,00