Artikelnummer:	656011

EAN:	4037293143011

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Deckeneinbau - rund - chrom - IP65 - GX5,3 - max. 50W - 12V

Beschreibung:

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Durch die rückseitig angebrachte Dichtung erreicht die Leuchte beim Einbau in geschlossene Decken die Schutzart IP65. Die Leuchte ist aus Zink mit einer Zamaclegierung gefertigt, während der nicht sichtbare Einbautopf aus Eisen gefertigt ist.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,27

Schutzklasse: III

Außendurchmesser (mm): 84,00

Reflektor: ohne

Fassung: GX5,3

Gehäusefarbe: Chrom

Spannungsart: AC/DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Einbautiefe (mm): 80,00

Geeignet für Lampenleistung (W): 0,10 bis 50,00

Einbaudurchmesser (mm): 68,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 55,00

Werkstoff des Gehäuses: sonstige

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: Glas opal

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP65

Mit Leuchtmittel: nein

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Notlichtkomponente integriert: nein

Verstellbarkeit: nicht verstellbar

Geeignet für Deckenmontage: ja