Artikelnummer:	673210304

EAN:	4037293008587

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Bodeneinbau - rund - EDS / Alu - inkl. LM - IP66 - 230V - 3,5W - 4000K - 230lm (STL)

Beschreibung:

Der Leuchtenkörper ist aus massivem Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V4A-Edelstahl gefertigt. Durch die 2, am Boden angebrachten Kabelverschraubungen, welche für Kabel bis 12mm Durchmesser geeignet sind, ist es möglich, mehrere Leuchten durchzuverdrahten, wodurch die Installation bei längeren Leitungswegen deutlich erleichtert wird. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbautopf zu montieren, in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 160mm und der benötigte Lochausschnitt 75mm. Das mitgelieferte LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 1,32

Schutzklasse: I

Außendurchmesser (mm): 98,00

Lampenleistung (W): 3,50

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: ja

Höhe (mm): 159,00

Fassung: GZ10

Gehäusefarbe: Edelstahl

Spannungsart: AC

Einbautiefe (mm): 185,00

Betriebsgerät: nicht erforderlich

Justierbar: nein

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Einbaudurchmesser (mm): 88,00

Leuchtmittel: LED austauschbar

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: nein

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent

Überrollbar: ja

Nennspannung (V): 230,00 bis 230,00

Schutzart (IP): IP66

Mit Leuchtmittel: ja

Max. Belastung (kg): 3.500,00

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Mit Betriebsgerät: nein

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Farbtemperatur (K): 4.000,00 bis 4.000,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 230,00

Lichtfarbe: weiß