Artikelnummer:	678135527

EAN:	4037293008556

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Bodeneinbau - rund - schwenkbar - EDS / Alu - ink. LM - IP67 - 12V - 5,5W - 2700K - 390lm (STL)

Beschreibung:

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet ist. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbautopf zu montieren, in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 180mm und der benötigte Lochausschnitt 137mm. Das mitgelieferte LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h, der Schwenkwinkel beträgt 30°.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 1,47

Schutzklasse: III

Außendurchmesser (mm): 150,00

Lampenleistung (W): 5,50

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: nein

Höhe (mm): 175,00

Fassung: GX5,3

Gehäusefarbe: Edelstahl

Spannungsart: DC

Einbautiefe (mm): 195,00

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Justierbar: ja

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Einbaudurchmesser (mm): 143,00

Leuchtmittel: LED austauschbar

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: nein

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent

Überrollbar: ja

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP67

Mit Leuchtmittel: ja

Max. Belastung (kg): 3.500,00

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Mit Betriebsgerät: nein

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Farbtemperatur (K): 2.700,00 bis 2.700,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 390,00

Lichtfarbe: weiß