Artikelnummer:	678710304

EAN:	4037293008631

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Bodeneinbau - rund - schwenkbar - EDS / Alu - inkl. LM - IP67 - 230V - 3,5W - 4000K - 230lm (STL)

Beschreibung:

Die aus V2A-Edelstahl gefertigte Abdeckplatte sitzt auf einem Aluminium Leuchtengehäuse, welche zum Schutz vor Korrosion mit Polyester überzogen ist. Die durch eine Kabelverschraubung geführte Zuleitung hat eine Länge von 100cm. Das mitgelieferte GU10-LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h. Die Leuchtmittelhalterung ist drehbar in der Leuchte gelagert und besitzt einen Schwenkwinkel von 15°.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 1,43

Schutzklasse: I

Außendurchmesser (mm): 135,00

Lampenleistung (W): 3,50

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: nein

Höhe (mm): 145,00

Fassung: sonstige

Gehäusefarbe: Edelstahl

Spannungsart: AC

Einbautiefe (mm): 160,00

Betriebsgerät: nicht erforderlich

Justierbar: ja

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Einbaudurchmesser (mm): 125,00

Leuchtmittel: LED austauschbar

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: nein

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent

Überrollbar: ja

Nennspannung (V): 230,00 bis 230,00

Schutzart (IP): IP67

Mit Leuchtmittel: ja

Max. Belastung (kg): 500,00

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Mit Betriebsgerät: nein

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Farbtemperatur (K): 4.000,00 bis 4.000,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 230,00

Lichtfarbe: weiß