Artikelnummer:	679435320

EAN:	4037293001946

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Bodeneinbau - quad. - schwenkbar - EDS / Alu - inkl. LM - IP67 - 230V - 3W - 3000K - 250lm (STL)

Beschreibung:

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet ist. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbautopf zu montieren, in diesem Fall beträgt der Lochausschnitt 96mm während die Einbautiefe unverändert bleibt. Das mitgelieferte GU10-LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h, der Schwenkwinkel beträgt 15°. Zusätzlich ist ein mattes Schutzglas im Lieferumfang enthalten.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 1,03

Schutzklasse: I

Breite (mm): 120,00

Lampenleistung (W): 3,00

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: nein

Höhe (mm): 115,00

Fassung: sonstige

Gehäusefarbe: Edelstahl

Spannungsart: AC

Einbautiefe (mm): 120,00

Betriebsgerät: nicht erforderlich

Justierbar: ja

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Einbaudurchmesser (mm): 102,00

Länge (mm): 120,00

Leuchtmittel: LED austauschbar

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: nein

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent

Überrollbar: ja

Nennspannung (V): 230,00 bis 230,00

Schutzart (IP): IP67

Mit Leuchtmittel: ja

Max. Belastung (kg): 3.500,00

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Mit Betriebsgerät: nein

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Farbtemperatur (K): 3.000,00 bis 3.000,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 250,00

Lichtfarbe: weiß