Artikelnummer:	68325SLB150

Serienname:

EAN:	4037293149860

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	IP65-Stecksystem - 3-pol. - Schukoleitung - 1,5m - max. 250V - 1x Stecker - Schutzkontaktstecker

Beschreibung:

Mit dem IP65-Stecksystem können Verbindungen für Hochvoltanwendungen sowohl im Innen-, als auch Außenbereich schnell und einfach umgesetzt werden. Durch die Netzanschlussleitung können fertige Stecksysteme einfach und unkompliziert an das Stromnetz angeschlossen werden.

Merkmale (ETIM7):

Gewicht (kg): 0,30

Halogenfrei: nein

Leiter-Nennquerschnitt (mm²): 1,50

Kabeltyp: H07RN-F

Gehäusefarbe: schwarz

Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert

Bemessungsstrom (A): 16,00

Bemessungsspannung (V): 250,00

Gesamtlänge (mm): 1.500,00

Polzahl: 3,00

Mantel-Farbe: schwarz

Kabeldurchmesser (mm): 9,80

Oberflächenbehandlung der Kontakte: versilbert

Verschmutzungsgrad: 3,00

Mechanische Kodierung: ja

Bemessungsstoßspannung (kV): 4,00

Durchgangswiderstand (mOhm): 3,00

Schutzart (IP): IP65

Pol-Kennzeichnung: L, N, PE

Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: schwarz

Art der konfektionierten Leitung: Netzanschlussleitung

Ausführung Seite 1: Buchse

Ausführung Seite 2: Netzstecker

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis (°C): 100,00

Leitung dauertemperaturbeständig bis (°C): 60,00