Artikelnummer:	68325VLG200

Serienname:	–

EAN:	4037293149877

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Stecksystem (3-polig)

Bezeichnung:	IP65-Stecksystem - 3-pol. - Verbindungsleitung - 2m max. 250V - 1x Stecker - 1x Buchse

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Mit dem IP65-Stecksystem können Verbindungen für Hochvoltanwendungen sowohl im Innen-, als auch Außenbereich schnell und einfach umgesetzt werden. Mit der vorkonfektionierten Verbindungsleitung können Stecken bis 2m überbrückt werden.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM42-5098.html

Merkmale (ETIM8 – EC002587):

Gewicht (kg):	0,32

Halogenfrei:	nein

Leiternennquerschnitt (mm²):	1,50

Kabeltyp:	H07RN-F

Gehäusefarbe:	schwarz

Art der Verriegelung:	im Steckverbinder integriert

Bemessungsstrom (A):	16,00

Bemessungsspannung (V):	250,00

Gesamtlänge (mm):	2.000,00

Polzahl:	3,00

Mantel-Farbe:	schwarz

Kabeldurchmesser (mm):	10,50

Oberflächenbehandlung Kontakte:	versilbert

Verschmutzungsgrad:	3,00

Mechanische Codierung:	ja

Bemessungsstoßspannung (kV):	4,00

Durchgangswiderstand (mOhm):	3,00

Schutzart (IP):	IP65

Pol-Kennzeichnung:	L, N, PE

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:	schwarz

Art der konfektionierten Leitung:	Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:	Buchse

Ausführung Seite 2:	Stecker

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis (°C):	100,00

Leitung dauertemperaturbeständig bis (°C):	60,00