Artikelnummer:	685109

Serienname:	–

EAN:	4037293685191

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - Niedervolt

Bezeichnung:	Gartenspot - schwarz - IP68 - GY6,35 - max. 50W 12V - 5m Anschlussleitung für IP44-Stecksystem bis 1,5m Tauchtiefe - bei 35/50W nur Unterwasser-Einsatz

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der Strahler kann für vielfältige Anwendungen verwendet werden, ist jedoch aufgrund der gegebenen Schutzart perfekt als Unterwasserstrahler geeignet. Die 5m lange Anschlussleitung ist mit einem Stecker für das IP44-Stecksystem ausgestattet, wodurch die Installation deutlich vereinfacht wird. Zur Montage wird der Leuchtenfuß einfach am Untergrund verschraubt. Optional kann auch ein Erdspieß am Fuß befestigt werden (Erdspieß nicht im Lieferumfang enthalten). Geeignet bis zu einer Tauchtiefe von 1,5m. Zum Schutz vor Überhitzung ist bei Verwendung von Halogenleuchtmitteln ab einer Leistung von 35W nur noch der Unterwasser-Einsatz erlaubt. Über die zweite Kabelverschraubung ist es möglich beim Einsatz von mehreren Leuchten diese durchzuverdrahten.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sJ11-5010.html

Merkmale (ETIM8 – EC001744):

Gewicht (kg):	0,70

Schutzklasse:	III

Außendurchmesser (mm):	85,00

Reflektor:	hochglänzend

Fassung:	GY6,35

Leiterquerschnitt (mm²):	0,75

Anschlussart:	sonstige

Gehäusefarbe:	schwarz

Spannungsart:	AC/DC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Geeignet für Lampenleistung (W):	0,10 bis 50,00

Geeignet für Wandmontage:	ja

Mit Lichtsensor:	nein

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein

Polzahl:	2,00

Länge (mm):	110,00

Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff

Lichtaustritt:	direkt

Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent

Nennspannung (V):	12,00

Notstromversorgung integriert:	nein

Schutzart (IP):	IP68

Mit Leuchtmittel:	nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":	nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1,00

Geeignet für Einbaumontage:	nein

Mit Betriebsgerät:	nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein

Geeignet für Anbaumontage:	ja

Oberfläche gebürstet:	nein

Verstellbarkeit:	schwenkbar

Geeignet für Traversenmontage:	nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja

Geeignet für Stromschienenmontage:	nein

Geeignet für Klemmmontage:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung GPRS:	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Lichtverteiler:	Reflektor

Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	ja

Geeignet für Seilsystem:	nein

Dimmung DSI:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Dimmung DALI-2:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Geeignet für Deckenmontage:	nein