Artikelnummer:	753621

EAN:	4037293761239

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Deckeneinbau - rund - schwenkbar - gold - IP20 - GX5,3 - max. 50W - 12V

Beschreibung:

Schwenkbare Halbeinbau-Deckenleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Technische Daten: Schwenkwinkel: 30°, Drehbereich: 355°, Aufbauhöhe: 37mm, Material: Messing.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,28

Schutzklasse: III

Außendurchmesser (mm): 87,00

Reflektor: ohne

Fassung: GX5,3

Gehäusefarbe: Gold

Spannungsart: AC/DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Einbautiefe (mm): 30,00

Geeignet für Lampenleistung (W): 0,10 bis 50,00

Einbaudurchmesser (mm): 68,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 61,00

Werkstoff des Gehäuses: sonstige

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: ohne Abdeckung

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: nein

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Art der Dimmung: sonstige

Notlichtkomponente integriert: nein

Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar

Geeignet für Deckenmontage: ja