Artikelnummer:	8022701

EAN:	4037293404464

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Deckenanbau - rund - weiß - IP20 - GU10 - max. 11W - 230V

Beschreibung:

Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Nicht für den Betrieb mit Halogen-Leuchtmitteln geeignet.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,39

Schutzklasse: I

Außendurchmesser (mm): 80,00

Reflektor: ohne

Fassung: GU10

Gehäusefarbe: weiß

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Geeignet für Lampenleistung (W): 0,10 bis 11,00

Betriebsgerät: nicht erforderlich

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 270,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: ohne Abdeckung

Nennspannung (V): 230,00 bis 230,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: nein

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1,00

Ausführung der Oberfläche: matt

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Notlichtkomponente integriert: nein

Verstellbarkeit: nicht verstellbar

Geeignet für Deckenmontage: ja