Artikelnummer:	APLED0302

Serienname:	–

EAN:	4037293010269

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	LED-Module

Bezeichnung:	LED Modul für Alu-Profil 3W - 12/24V DC - 70lm - 3000K

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	LED Leuchtenmodul, passend für verschiedene Aluminiumprofile. Das Leuchtenmodul lässt sich in viele Profile einsetzen, wodurch verschiedene Effekte erzielt werden können. Die Module lassen sich auch perfekt z. B. im Einsatz mit LED-Strips kombinieren um ein noch größeres Spektrum an Beleuchtungsszenarien abdecken zu können. Passende Anschluss- bzw. Verbindungsleitungen sind separat erhältlich.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sB3-10413.html

Merkmale (ETIM8 – EC000996):

Gewicht (kg):	0,03

Farbe:	weiß

Breite (mm):	15,00

Höhe (mm):	8,00

Form:	quadratisch

Flexibel:	nein

Farbtemperatur (K):	3.000,00

Anschlussart:	Einsteckanschluss

Spannungsart:	DC

Lichtstärke (cd):	24,00

Länge (mm):	15,00

Geeignet für Verkehrsampeln:	nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:	nein

Geeignet für Schienenverkehr:	nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:	nein

Betriebsspannung (V):	12,00 bis 24,00

Schutzart (IP):	IP20

Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K

Anzahl der LEDs:	1,00

Mittlere Nennlebensdauer (h):	6.000,00

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:	nein

Lampenspannung (V):	12,00 bis 24,00

Geeignet für Konstantstrom:	nein

Geeignet für Konstantspannung:	ja

Externes Betriebsgerät erforderlich:	ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lampenleistung (W):	3,00

Lichtstrom (lm):	70,00

Ausstrahlungswinkel (°):	120,00

Spezifische Lichtausbeute (lm/W):	23,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein