Artikelnummer:	C513500302

Serienname:	–

EAN:	4037293009591

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	LED-Einsatz

Bezeichnung:	LED-Einsatz - 3W - 3000K - 300lm - 38° - CRI90 350mA - 0,35m Anschlussleitung mit AMP-Stecker L80B10 für 50000 Std.

Erweiterte Garantie:	¿5 Jahre Garantie¿

Beschreibung:	Der LED Einsatz kann als Ersatz zu herkömmlichen Halogen-, oder LED-Leuchtmitteln in zahlreiche Leuchten mit entsprechender Einbautiefe eingesetzt werden. Hierbei muss beachtet werden, dass der Kühlkörper durchgehend einen Durchmesser von 45mm hat. Die 15cm lange Anschlussleitung ist, für eine einfache Installation, mit einem AMP-Stecker versehen. Passend dazu ist optional der 6-fach-Verteiler (P-LEDAMP006), welcher speziell für Konstantstrom ausgelegt ist, erhältlich. Bei Verwendung eines dimmbaren Netzgeräts lässt sich der Einsatz natürlich auch dimmen.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sL23-14997.html

Merkmale (ETIM8 – EC000996):

Gewicht (kg):	0,14

Farbe:	weiß

Höhe (mm):	32,00

Form:	rund

Flexibel:	nein

Farbtemperatur (K):	3.000,00

Anschlussart:	Einsteckanschluss

Durchmesser (mm):	50,00

Lichtstärke (cd):	876,00

Geeignet für Verkehrsampeln:	nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:	nein

Geeignet für Schienenverkehr:	nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:	nein

Schutzart (IP):	IP20

Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K

Anzahl der LEDs:	1,00

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:	ja

Geeignet für Konstantstrom:	ja

Geeignet für Konstantspannung:	nein

Betriebsstrom (mA):	350,00

Externes Betriebsgerät erforderlich:	ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lampenleistung (W):	3,00

Lichtstrom (lm):	300,00

Ausstrahlungswinkel (°):	38,00

Spezifische Lichtausbeute (lm/W):	100,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein