Artikelnummer:	C51350N902

Serienname:	–

EAN:	4037293003049

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	LED-Einsatz

Bezeichnung:	LED-Einsatz - 8,4W - 3000K - 1010lm - 38° - CRI90 220-240V - inkl. ext. Netzgerät - dimmbar (STL) inkl. PLD109 - L80B10 für 50000 Std.

Erweiterte Garantie:	¿5 Jahre Garantie¿

Beschreibung:	Der LED Einsatz kann als Ersatz zu herkömmlichen Halogen-, oder LED-Leuchtmitteln in zahlreiche Leuchten mit entsprechender Einbautiefe eingesetzt werden. Hierbei muss beachtet werden, dass der Kühlkörper durchgehend einen Durchmesser von 45mm hat. Die 15cm lange Anschlussleitung ist, für eine einfache Installation, mit einem AMP-Stecker versehen. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sL23-14360.html

Merkmale (ETIM8 – EC000996):

Gewicht (kg):	0,25

Farbe:	weiß

Höhe (mm):	38,00

Form:	rund

Flexibel:	nein

Farbtemperatur (K):	3.000,00

Anschlussart:	sonstige

Spannungsart:	AC

Durchmesser (mm):	50,00

Lichtstärke (cd):	2.950,00

Geeignet für Verkehrsampeln:	nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:	nein

Geeignet für Schienenverkehr:	nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:	nein

Betriebsspannung (V):	220,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP20

Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K

Anzahl der LEDs:	1,00

Mittlere Nennlebensdauer (h):	35.000,00

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:	ja

Geeignet für Konstantstrom:	ja

Geeignet für Konstantspannung:	nein

Betriebsstrom (mA):	350,00

Externes Betriebsgerät erforderlich:	ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lampenleistung (W):	8,40

Lichtstrom (lm):	1.010,00

Ausstrahlungswinkel (°):	38,00

Spezifische Lichtausbeute (lm/W):	120,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein