Artikelnummer:	DALD24100VS

Serienname:	–

EAN:	4037293014731

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Bezeichnung:	DALI Multicolor-Empfänger inkl. Netzgerät - 100-240V/AC Output: 4x1,05A - 24V/DC - 4x25W Ausgang als 1-4 Kanal einstellbar

Erweiterte Garantie:	¿5 Jahre Garantie¿

Beschreibung:	DALI-Multicolor-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-, Tunable-White-, RGB-, und RGBW-Leuchten mit manueller oder automatischer DALI Adressen Einstellung. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Der Ausgang ist als 1-4 Kanal Einstellbar. Optional ist der Empfänger auch über Push-L (als 1-Kanal) dimmbar. Anschlüsse: 1x Eingang für DALI-Bus oder Push-L, 1x Eingang für 100-240V/AC und 4x Ausgang für 24V/DC (Leistung je Ausgang: 0,1-25W). Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C. Bei Unicolor-Anwendungen können bis zu 100W an einem Kanal angeschlossen werden. Konform Standardprotokoll IEC 60929. Protokoll: DT6, DALI2.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-15075.html

Merkmale (ETIM8 – EC002924):

Gewicht (kg):	0,52

Schutzklasse:	II

Breite (mm):	64,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	32,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	ja

Länge (mm):	244,00

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	100,00 bis 240,00

Ausgangsspannung (V):	24,00

Schutzart (IP):	IP20

Anzahl der Farbkanäle:	4,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	DALI