Artikelnummer:	DALD4X700MA

EAN:	4037293013376

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	DALI-Controller - 12-36V/DC - max. 33,6-100,8W - 4x700mA - 18W - 4000K- 1400lm - 100-250V

5 Jahre Garantie

Beschreibung:

DALI-Dimm-Aktor für Unicolor-Leuchten. Die entsprechende Einstellung der Steuerung erfolgt über ETS. Geeignet für 700mA-LED-Leuchten. Die tatsächliche Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Leistung der zu versorgenden Leuchten. Anschlüsse: 1x Eingang, so wie 1x Ausgang für DALI-Bus für Durchgangsverdrahtung, 1x Eingang, so wie 1x Ausgang für 12-36V/DC für Spannungsversorgung zur Durchgangsverdrahtung und 4x Ausgang. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 8,4W bei 12V/DC, 16,8W bei 24V/DC und 25,2W bei 36V/DC. Konform Standardprotokoll IEC 60929.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,15

Schutzklasse: III

Breite (mm): 46,00

Ausführung: dynamisch

Höhe (mm): 21,00

Gehäuse: Kunststoffgehäuse

Programmierbar: ja

Max. Ausgangsstrom (A): 0,70

Länge (mm): 178,00

Aufbau: ja

Einbau: ja

Geeignet für Außengebrauch: nein

Eingangsspannung (V): 12,00 bis 36,00

Schutzart (IP): IP20

Anzahl der Farbkanäle: 4,00

DIN-Schienenmontage: nein

Art der Steuerung: DALI