Artikelnummer:	DALM4SA

Serienname:	–

EAN:	4037293013345

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Bezeichnung:	Dali-Master-Bus 4-Adressen Steuerung Master für DALI-Dimmer -12/24V /-350mA /-700mA

Erweiterte Garantie:	¿5 Jahre Garantie¿

Beschreibung:	Der Dali-Master ist zur Verwendung mit bis zu 4 Tastern geeignet. Es können bis zu 4 DALI-Adressen separat gesteuert werden. Die Einstellung der Startadresse erfolgt über Drehregler direkt am Gerät. Die Startadresse ist die erste zu verwendende Adresse, die anderen 3 Adressen sind automatisch die 3 auf die Startadresse folgenden Adressen. Geeignet für Schalterdoseneinbau. Konform Standardprotokoll IEC 60929.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-10560.html

Merkmale (ETIM8 – EC002924):

Gewicht (kg):	0,05

Breite (mm):	52,00

Ausführung:	statisch

Höhe (mm):	23,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	ja

Länge (mm):	52,00

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Schutzart (IP):	IP20

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	DALI