Artikelnummer:	DSK70020

EAN:	4037293012843

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	NG 700mA - 10-20W - IP20 - Primär: 220-240V/AC - geeignet für DIN-Schienen-Montage - dimmbar über 1-10V

5 Jahre Garantie

Beschreibung:

LED-Netzgerät für die DIN-Schienen-Montage, dimmbar über 1-10V-Schnittstelle. Die Schraubklemmen für den primärseitigen Anschluss sind ebenso wie die Schraubklemmen für die 1-10V-Schnittstelle für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm² geeignet, die Schraubklemmen sekundär für Kabel von 0,5mm² - 2,5mm². Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,95.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,13

Schutzklasse: II

Breite (mm): 36,00

Ausführung: dynamisch

Höhe (mm): 61,00

Gehäuse: Kunststoffgehäuse

Länge (mm): 90,00

Geeignet für Außengebrauch: nein

Ausgangsleistung (W): 10,00 bis 20,00

Schutzart (IP): IP20

Ausgangsstrom (mA): 700,00 bis 700,00

Art der Dimmung: 1-10 V

Geeignet für Konstantstrom: ja

Geeignet für Konstantspannung: nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): nein