Artikelnummer:	EF120IG

Serienname:

EAN:	4037293372466

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Elektr. Trafo 12V/AC - 20-120W - IP20 - Primär: 230V/AC - Phasenabschnitt dimmbar - inkl. 6-fach-AMP-Verteiler

Beschreibung:

Der elektronische Halogen-Transformator lässt sich für vielfältige Anwendungen verwenden, unter anderem auch für Möbelmontage, da die Kennzeichnung MM gegeben ist. Durch die flache Bauweise ist der Einsatz bereits bei Unterkonstruktionen ab 30mm möglich. Sekundärseitig ist der Trafo sowohl mit einem 6-fach-AMP-Verteiler, als auch mit einer Schaltleitung mit Steckverbindung ausgestattet. Technische Daten: ta: max. 50°C, tc: 85°C, Toleranz Ausgangsspannung: +6%/-8%

Merkmale (ETIM7):

Gewicht (kg): 0,27

Farbe: schwarz

Breite (mm): 45,00

Höhe (mm): 20,00

Dimmbar: ja

Art des Trafos: elektronischer Trafo

Anschlussart Primärseite: Anschlussleitung mit Eurostecker

Anschlussart Sekundärseite: Systemstecker

Länge (mm): 187,00

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Aufbau: ja

Einbau: ja

Kurzschlusssicher: ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat: nein

Eingangsspannung (V): 230,00

Ausgangsspannung (V): 11,60

Leistung (W): 20,00 bis 120,00

Schutzart (IP): IP20

Sicherheitstrafo: ja

Überlastschutz: ja

Übertemperaturschutz: ja

Dimmung 0-10 V: nein

Dimmung 1-10 V: nein

Dimmung DALI: nein

Dimmung DMX: nein

Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): nein

Dimmung GPRS: nein

Dimmung LineSwitch: nein

Dimmung herstellerspezifisch: nein

Dimmung Netzspannungsmodulation: nein

Dimmung Phasenabschnitt: ja

Dimmung Phasenanschnitt: nein

Dimmung programmierbar: nein

Dimmung RF: nein

Dimmung Sine Wave Reduction: nein

Dimmung Touch and Dim: nein

Dimmung Zigbee: nein

Dimmung mit Push-button: nein

Ohne Dimmfunktion: nein

Dimmung DSI: nein