Artikelnummer:	EF120

EAN:	4037293011204

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Elektr. Trafo 12V/AC - 20-120W - IP20 - Primär: 230V/AC - Phasenabschnitt dimmbar

Beschreibung:

Der elektronische Halogen-Transformator lässt sich für vielfältige Anwendungen verwenden, unter anderem auch für Möbelmontage, da die Kennzeichnung MM gegeben ist. Durch die flache Bauweise ist der Einsatz bereits bei Unterkonstruktionen ab 30mm möglich. Technische Daten: ta: max. 50°C, tc: 85°C, Toleranz Ausgangsspannung: +6%/-8%

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,17

Farbe: schwarz

Breite (mm): 45,00

Höhe (mm): 20,00

Dimmbar: ja

Art des Trafos: elektronischer Trafo

Anschlussart Primärseite: Schraubanschluss

Anschlussart Sekundärseite: Schraubanschluss

Länge (mm): 187,00

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Aufbau: ja

Einbau: ja

Kurzschlusssicher: ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat: nein

Eingangsspannung (V): 230,00 bis 230,00

Ausgangsspannung (V): 11,60 bis 11,60

Leistung (W): 20,00 bis 120,00

Sicherheitstrafo: ja

Art der Dimmung: Phasenabschnitt

Überlastschutz: ja

Übertemperaturschutz: ja