Artikelnummer:	EOD12364X5AUNI

EAN:	4037293405638

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Funk-Dimm-Empfänger - UniColor - 12-36V/DC - max. 240-720W - 868 Mhz - EnOcean-Steuerung für EOD UNI

5 Jahre Garantie

Beschreibung:

EnOcean Funk-Dimmer-Empfänger für Unicolor-LED-Leuchten. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12, 24 und 36V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu dimmenden Leuchten. 1x Eingang, so wie 1x Ausgang zur Durchgangsverdrahtung für 12-36V/DC, und 4x Ausgang für 12-36V/DC. Die Ausgänge werden alle synchron gedimmt. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 5A, 60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC und 180W bei 36V/DC. Kompatibler Fund-Dimmer-Sender: EOD UNI

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,15

Schutzklasse: III

Breite (mm): 54,00

Ausführung: dynamisch

Höhe (mm): 23,00

Gehäuse: Kunststoffgehäuse

Programmierbar: nein

Max. Ausgangsstrom (A): 5,00

Länge (mm): 166,00

Aufbau: ja

Einbau: ja

Geeignet für Außengebrauch: nein

Eingangsspannung (V): 12,00 bis 36,00

Ausgangsspannung (V): 12,00 bis 36,00

Schutzart (IP): IP20

Anzahl der Farbkanäle: 1,00

DIN-Schienenmontage: nein

Art der Steuerung: sonstige