Artikelnummer:	FC-DMX

Serienname:	–

EAN:	4037293678742

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Bezeichnung:	DMX-Master für Funkkontroller - 100-240V/AC

Erweiterte Garantie:	¿5 Jahre Garantie¿

Beschreibung:	Funk-Controller-Empfänger (DMX-Master) für DMX-Controller. Die Ansteuerung erfolgt über den Handsender FRGB+W-HS10. Sekundär 2x 3-Kanalausgang für den Anschluss der DMX-Controller. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-9589.html

Merkmale (ETIM8 – EC002924):

Gewicht (kg):	0,11

Schutzklasse:	II

Breite (mm):	46,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	21,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	nein

Max. Ausgangsstrom (A):	8,00

Länge (mm):	179,00

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	100,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP20

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	DMX