Artikelnummer:	FCRGB+W8A

Serienname:

EAN:	4037293375436

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	RGB+W-Funk-Controller – 12-36V/DC – max. 384-1152W

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:

RGB-Funk-Controller-Empfänger für RGB-LED-Leuchten. Einfache Steuerung der RGB-Leuchten über Funk-Handsender (separat erhältlich). Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12, 24 und 36V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der angeschlossenen Leuchten. 1x Eingang, so wie 1x Ausgang für 12-36V/DC für Durchgangsverdrahtung und 5x Ausgang (+RGBW). Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 2,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 8A; 96W bei 12V/DC, 192W bei 24V/DC und 288W bei 36V/DC.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-9054.html

Merkmale (ETIM7 - EC002924):

Gewicht (kg): 0,20

Schutzklasse: III

Breite (mm): 59,00

Ausführung: dynamisch

Höhe (mm): 29,00

Gehäuse: Kunststoffgehäuse

Programmierbar: nein

Max. Ausgangsstrom (A): 8,00

Länge (mm): 170,00

Aufbau: ja

Einbau: ja

Geeignet für Außengebrauch: nein

Eingangsspannung (V): 12,00 bis 36,00

Ausgangsspannung (V): 12,00 bis 36,00

Schutzart (IP): IP20

Anzahl der Farbkanäle: 4,00

DIN-Schienenmontage: nein

Art der Steuerung: sonstige