Artikelnummer:	FCRGB67+W5A

Serienname:

EAN:	4037293405607

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	RGB+W-Funk-Controller – 12-36V/DC – max. 240-720W – IP67

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:

RGBW-Funk-Controller-Empfänger für RGB-LED-Leuchten. Einfache Steuerung der RGBW-Leuchten über Funk-Handsender (separat erhältlich). Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12, 24 und 36V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der angeschlossenen Leuchten. 1x Eingang für 12-36V/DC und 1x Ausgang (+RGBW), Kabellänge jeweils 40cm. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 5A; 60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC und 180W bei 36V/DC.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-14218.html

Merkmale (ETIM7 - EC002924):

Gewicht (kg): 0,34

Schutzklasse: III

Breite (mm): 74,00

Ausführung: dynamisch

Höhe (mm): 38,00

Gehäuse: Kunststoffgehäuse

Programmierbar: nein

Max. Ausgangsstrom (A): 5,00

Länge (mm): 181,00

Aufbau: ja

Einbau: ja

Geeignet für Außengebrauch: ja

Eingangsspannung (V): 12,00 bis 36,00

Ausgangsspannung (V): 12,00 bis 36,00

Schutzart (IP): IP67

Anzahl der Farbkanäle: 4,00

DIN-Schienenmontage: nein

Art der Steuerung: sonstige