Artikelnummer:	FCWWCW2X6A

EAN:	4037293375566

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Funk-Dimmer-Set - BiColor - 12-24V/DC - max. 216-432W - 433Mhz - Empfänger und Handsender mit Touch-Kreis

Beschreibung:

Funk-Controller-Set für warmweiß-kaltweiß-LED-Leuchten. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12 und 24V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu steuernden Leuchten. 1x Eingang für 12-24V/DC und 1x Ausgang für bicolor-LED-Leuchten. Die Steuerung erfolgt mittels des mitgelieferten Handsenders. Maximale Ausgangsleistung je Kanal: 6A, 72W bei 12V/DC und 144W bei 24V/DC.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,39

Schutzklasse: III

Breite (mm): 79,00

Ausführung: dynamisch

Höhe (mm): 33,00

Gehäuse: Metallgehäuse

Programmierbar: nein

Max. Ausgangsstrom (A): 6,00

Länge (mm): 83,00

Aufbau: ja

Einbau: ja

Geeignet für Außengebrauch: nein

Eingangsspannung (V): 12,00 bis 24,00

Ausgangsspannung (V): 12,00 bis 24,00

Schutzart (IP): IP20

Anzahl der Farbkanäle: 2,00

DIN-Schienenmontage: nein

Art der Steuerung: sonstige