Artikelnummer:	FDE671224-4X5A

Serienname:	–

EAN:	4037293405218

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Bezeichnung:	Funk-Dimm-Empfänger - 12-36V/DC - max. 240-720W IP67 - 434MHz - auch über potentialfreien Kontakt dimmbar

Erweiterte Garantie:	¿5 Jahre Garantie¿

Beschreibung:	Funk-Dimmer-Empfänger für Unicolor-LED-Leuchten mit zusätzlicher Schnittstelle zur Dimmung über potentialfreien Kontakt. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12, 24 und 36V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu dimmenden Leuchten. 1x Eingang, so wie 1x Ausgang zur Durchgangsverdrahtung für 12-36V/DC (Kabellänge jeweils 40cm), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt (Kabellänge 40cm) und 4x Ausgang für 12-36V/DC (Kabellänge 40cm). Die Ausgänge werden alle synchron gedimmt. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 5A, 60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC und 180W bei 36V/DC. Kompatible Fund-Dimmer-Sender: FDE-SP2, FDE-DSRF1, FDE-HS5.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-14126.html

Merkmale (ETIM8 – EC002924):

Gewicht (kg):	0,38