Artikelnummer:	FDE674X350

EAN:	4037293405225

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Funk-Dimm-Empfänger - 12-36V/DC - max. 16,8-50,4W - 4x350mA - IP67 - 434Mhz - auch über potentialfreien Kontakt dimmbar

5 Jahre Garantie

Beschreibung:

Funk-Dimmer-Empfänger für Unicolor-LED-Leuchten mit zusätzlicher Schnittstelle zur Dimmung über potentialfreien Kontakt. Geeignet für 350mA-Leuchten. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Leistung der zu dimmenden Leuchten. 1x Eingang, so wie 1x Ausgang zur Durchgangsverdrahtung für 12-36V/DC (Kabellänge jeweils 40cm), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt (Kabellänge 40cm) und 4x Ausgang für 350mA (Kabellänge 40cm). Die Ausgänge werden alle synchron gedimmt. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 4,2W bei 12V/DC, 8,4W bei 24V/DC und 12,6W bei 36V/DC. Kompatible Fund-Dimmer-Sender: FDE-SP2, FDE-DSRF1, FDE-HS5.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,39

Schutzklasse: III

Breite (mm): 74,00

Ausführung: dynamisch

Höhe (mm): 38,00

Gehäuse: Kunststoffgehäuse

Programmierbar: nein

Max. Ausgangsstrom (A): 0,35

Länge (mm): 205,00

Aufbau: ja

Einbau: ja

Geeignet für Außengebrauch: ja

Eingangsspannung (V): 12,00 bis 36,00

Schutzart (IP): IP67

Anzahl der Farbkanäle: 1,00

DIN-Schienenmontage: nein

Art der Steuerung: sonstige