Artikelnummer:	GL150102

Serienname:	–

EAN:	4037293003865

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Wandanbau - LED

Bezeichnung:	Gips-Wandanbau LED IP20 - 220-240V - 3000K - 5,7W - 295lm inkl. NT - Anschluss an 230V

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die Gips LED Wandleuchte bietet neben einer schönen Optik und dem ringsum einheitlichen Lichtschein auch gestalterische Möglichkeiten, denn die Gipsoberfläche kann individuell bemalt oder gestrichen werden, so dass sie sich optimal an jede Umgebung anpassen lässt. Die LED Leuchte ist für vielfältige Anwendungen im Innenbereich geeignet und durch sein indirektes Licht ein absolutes Highlight zur Aktzentbeleuchtung von Räumen. Durchmesser Sockel: 80mm.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sG13-14442.html

Merkmale (ETIM8 – EC002892):

Gewicht (kg):	0,81

Schutzklasse:	I

Außendurchmesser (mm):	150,00

Anschlussart:	Schraubklemme

Gehäusefarbe:	weiß

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Lichtsensor:	nein

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein

Polzahl:	3,00

Höhe/Tiefe (mm):	48,00

Werkstoff des Gehäuses:	sonstige

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein

Geeignet für Notlicht:	nein

Lichtaustritt:	indirekt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal

Nennspannung (V):	220,00 bis 240,00

Notstromversorgung integriert:	nein

Schutzart (IP):	IP20

Mit Leuchtmittel:	ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":	nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein

Geeignet für Wandmontage:	ja

Geeignet für Einbaumontage:	nein

Mit Betriebsgerät:	ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein

Geeignet für Anbaumontage:	ja

Nennstrom (mA):	500,00

Farbtemperatur (K):	3.000,00

Max. Systemleistung (W):	5,70

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	295,00

Lichtfarbe:	weiß

Mit Luftschlitzen:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung GPRS:	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	ja

Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	nein

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	51,00

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Dimmung DALI-2:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	ja

Geeignet für Deckenmontage:	nein