Artikelnummer:	GM1680X30

Serienname:	–

EAN:	4037293403665

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Sonstiges Zubehör

Bezeichnung:	IP68 Gel-Verbindungs- und Reparaturmuffe Klemmraum: 80 x 30mm

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die aus schlagfesten Kunststoff gefertigte Reparaturmuffe repariert, dichtet und schützt beschädigte Kabelmantel in nur einem Arbeitsgang. Durch die große Gelfläche von 80mm x 30mm können Kabelmantelschäden bis zu einer Länge von 70mm schnell und einfach repariert werden. Wichtig hierbei ist jedoch, dass die einzelnen Aderisolationen nicht beschädigt sind. Die Muffe ist für Starkstrom-, Fernmelde- und LWL-Kabel geeignet. Ebenso kann die Muffe nicht nur im Innen- und Außenbereich, sondern sogar im Erdreich verwendet werden.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM5-14035.html

Merkmale (ETIM8 – EC000219):

Gewicht (kg):	0,08

Ausführung:	Gelmanschette

UV-beständig:	ja

Halogenfrei:	ja

Wandstärke (mm):	3,00

Verstärkte Konstruktion:	ja

Länge (mm):	121,00

Für Kabelaußendurchmesser (mm):	7,00 bis 16,00