Artikelnummer:	ICSB20244752802

EAN:	4037293008020

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED-Strip - IP20 - 24V/DC - 38,4W/m - 5184lm/m - 238LED/m - 2m-Rolle - 3000K - IC-Chips

Beschreibung:

Kürzbarer und flexibler High-Lumen LED-Strip mit hochleistungs-LED-Chips und Strom-Konstanter. Die auf diesem Strip zusätzlich verbauten IC’s (Strom-Konstanter) senken im Vergleich zu den anderen super-bright-LED-Strips den Energieverbrauch um nochmals bis zu 23% und verlängern die Lebensdauer. Dadurch lassen sich die verschiedensten Anwendungen, wie z.B. direkte oder indirekte Beleuchtung für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, etc. noch energiesparender umsetzen. Auch Projekte mit gehobenen Ansprüchen bezüglich der Lichtausbeute lassen sich mit diesen Strips realisieren. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise auf –bzw. in Aluminiumprofilen. Exaktes Binning erlaubt Farbtoleranzen von maximal +/-50K. Die Lichtausbeute beträgt 5184lm pro Meter.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,12

Farbe: weiß

Breite (mm): 12,00

Ausführung: Band

Höhe (mm): 2,00

Ausstrahlungswinkel (°): 120,00

Spannungsart: DC

Lampenspannung (V): 24,00

Selbstklebend: ja

Länge (mm): 2.000,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Schutzart (IP): IP20

Lampenleistung je Meter (W): 38,40

Länge der einzelnen Abschnitte (mm): 29,50

Mit Anschlussset: nein

Mit Endstück: nein

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 238,00

Farbtemperatur (K): 3.000,00 bis 3.000,00