Artikelnummer:	ISSNHS

Serienname:	–

EAN:	4037293013406

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Bezeichnung:	IR-Tür-/Fenster-Sensor-Schalter  Sensor für ISS500

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Tür- und Fenstersensor für den Anschluss am Sensor-Controller ISS500. Berührungsloses ein- und ausschalten der am Sensor-Controller angeschlossenen Verbraucher. Bei vorhandenem Kontakt (Tür oder Fenster geschlossen) schaltet der Sensor auf aus, bei nicht vohandenem Kontakt (Tür oder Fenster geöffnet) schaltet der Sensor auf ein. Kabellänge: 100cm, Reaktionsabstand: 1-6cm, Klemmbereich: 0,1-2cm

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-10542.html

Merkmale (ETIM8 – EC002556):

Gewicht (kg):	0,02

Farbe:	schwarz

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Schalter