Artikelnummer:	K24320P

Serienname:

EAN:	4037293006750

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Netzgerät 24V/DC - 0,1-320W - IP65 - Primär: 100-240V/AC - Ausgangsspannung einstellbar von 22-27V/DC - K-Serie

Beschreibung:

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die Kennzeichnung MM gegeben ist. Über das integrierte Potentiometer lässt sich die Ausgangsspannung von 22V-27V/DC anpassen, um somit einen eventuell auftretenden Spannungsabfall bei längeren Leitungswegen ausgleichen zu können. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 23cm primärseitig und 23cm sekundärseitig. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 85°C, Eingangsspannung: 100-240V, Powerfaktor 0,90.

Merkmale (ETIM7):

Gewicht (kg): 1,54

Schutzklasse: I

Breite (mm): 84,00

Ausführung: dynamisch

Höhe (mm): 41,00

Gehäuse: Metallgehäuse

Länge (mm): 246,00

Geeignet für Außengebrauch: ja

Ausgangsspannung (V): 22,00 bis 27,00

Ausgangsleistung (W): 0,10 bis 320,00

Schutzart (IP): IP65

Geeignet für Konstantstrom: nein

Geeignet für Konstantspannung: ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): nein

Dimmung 0-10 V: nein

Dimmung 1-10 V: nein

Dimmung DALI: nein

Dimmung DMX: nein

Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): nein

Dimmung GPRS: nein

Dimmung LineSwitch: nein

Dimmung herstellerspezifisch: nein

Dimmung Netzspannungsmodulation: nein

Dimmung Phasenabschnitt: nein

Dimmung Phasenanschnitt: nein

Dimmung programmierbar: nein

Dimmung RF: nein

Dimmung Sine Wave Reduction: nein

Dimmung Touch and Dim: nein

Dimmung Zigbee: nein

Dimmung mit Push-button: nein

Ohne Dimmfunktion: ja

Dimmung DSI: nein