Artikelnummer:	KNXDSK4X350MA

EAN:	4037293405676

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	KNX-Dimmer - 12-36V/DC - max. 16,8-50,4W - 4x350mA - geeignet füür Hutschinenmontage

5 Jahre Garantie

Beschreibung:

Der KNX-Dimm-Aktor kann sowohl für Unicolor, als auch für RGB-Leuchten verwendet werden. Die entsprechende Einstellung der Steuerung erfolgt über Software. Geeignet für 350mA-Leuchten. Die tatsächliche Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Leistung der zu versorgenden Leuchten. Anschlüsse: 1x Eingang für KNX-Bus, 1x Ein- und 2x Ausgang für 12-36V/DC zur Durchgangsverdrahtung und 4x Ausgang. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 4,2W bei 12V/DC, 8,4W bei 24V/DC und 12,6W bei 36V/DC.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,19

Schutzklasse: III

Breite (mm): 72,00

Ausführung: dynamisch

Höhe (mm): 67,00

Gehäuse: Kunststoffgehäuse

Programmierbar: ja

Max. Ausgangsstrom (A): 0,35

Länge (mm): 90,00

Aufbau: ja

Einbau: ja

Geeignet für Außengebrauch: nein

Eingangsspannung (V): 12,00 bis 36,00

Schutzart (IP): IP20

Anzahl der Farbkanäle: 4,00

DIN-Schienenmontage: ja

Art der Steuerung: KNX