Artikelnummer:	L1220G402

Serienname:	–

EAN:	4037293405386

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	LED Niedervolt

Bezeichnung:	LED Leuchtmittel - G-4 - 12V/AC/DC SMD-LED - 2W - 3000K - 130lm - 360°

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Hochwertiges LED-Leuchtmittel als Ersatz für Halogen-Leuchtmittel. Beim Ersatz des LED-Leuchtmittel muss auf ein passendes Betriebsgerät geachtet werden. Somit lassen sich sämtliche Beleuchtungen deutlich Energiesparender und kosteneffizienter umsetzten. Um eine möglichst lange Lebensdauer zu erreichen sollte das Leuchtmittel mit einem DC-Betriebsgerät betrieben werden.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sL21-14164.html

Merkmale (ETIM8 – EC001959):

Gewicht (kg):	0,01

Farbe:	weiß

Sockel:	G4

Dimmbar:	ja

Spannungsart:	AC/DC

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Mit Fernbedienung:	nein

Durchmesser (mm):	9,50

Lampenlichtausbeute (lm/W):	65,00

Lampenform:	sonstige

Länge (mm):	35,00

Fernbedienung möglich:	nein

Nennspannung (V):	12,00

Schutzart (IP):	IP20

Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K

Ausführung Glas/Abdeckung:	klar

Mittlere Nennlebensdauer (h):	25.000,00

Farbtemperatur (K):	3.000,00

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden (kWh):	2,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lampenleistung (W):	2,00

Lichtstrom (lm):	130,00

Filamentlampe:	nein

Ausstrahlungswinkel (°):	360,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein