Artikelnummer:	L122502

EAN:	4037293369930

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Deckeneinbau - rund - dreh-/schwenkbar - silber - IP20 - 12V/DC - 2,5W - 3000K - 130lm

Beschreibung:

Die LED-Leuchte verfügt über die MM-Kennzeichnung und ist auf Grund dessen in Kombination mit der geringen Einbautiefe perfekt für den Einsatz im Möbelbau geeignet, kann aber natürlich auch als normale Deckeneinbauleuchte verwendet werden. Da die Leuchte im Gehäuse mittig auf einem Kugelkopf montiert ist, ist diese kardanisch dreh- und schwenkbar. Dadurch kann die Leuchte in jede Richtung ausgerichtet werden. Dank des fest verbauten LED-Chips entstehen auch keine weiteren Kosten für Leuchtmittel. Die Anschlussleitung hat eine Länge von 1,70m. Der Schwenkwinkel beträgt 15°.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,09

Schutzklasse: III

Außendurchmesser (mm): 78,00

Gehäusefarbe: Silber

Spannungsart: DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Einbautiefe (mm): 13,00

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Einbaudurchmesser (mm): 68,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 20,00

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Umgebungstemperatur (°C): 1,00 bis 30,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Wandmontage: nein

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 20-40°

Art der Dimmung: sonstige

Notlichtkomponente integriert: nein

Farbtemperatur (K): 3.000,00 bis 3.000,00

Systemleistung (W): 2,50

Effektiver Lichtstrom (lm): 130,00

Lichtfarbe: weiß

Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar

Geeignet für Deckenmontage: ja